Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Polepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizację obiektów dydaktycznych i internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie” w trybie przetargu nieograniczonego

Rydzyna, dn. 28.05.2010r.

SOSW-3431/1/2010

W dniu 26 maja 2010r. wpłynęło do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie pismo z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego p.n. „Polepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizację obiektów dydaktycznych i internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie”

Zgodnie z art. 38, ust. 1, 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.,                      nr 223, poz. 1655 ze zm.) udziela się odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania Wykonawcy.

1.      Prosimy o zamieszczenie rysunków przekrojów posadzek, ponieważ z zamieszczonych przez Zamawiającego kosztorysów nie wynika technologia ich wykonania.

2.      Prosimy o precyzyjne określenie parametrów farb, które mają być użyte do malowania pomieszczeń.

3.      Prosimy o precyzyjniejszy opis dotyczący zabezpieczenia konstrukcji poddasza.

Odpowiedzi Zamawiającego.

1.      Zamawiający nie dysponuje rysunkami szczegółowymi przekroju posadzek.

Ze względu na charakter obiektu warstwy posadzki są zróżnicowane i należy je wykonać zgodnie z zamieszczonym kosztorysem i tabelą pomieszczeń.

2.      Farba emulsyjna odporna na szorowanie, podatna na czyszczenie, odporna na środki wodno dezynfekcyjne i detergenty, farba do stosowania w obiektach obciążonych np. szkołach, szpitalach itp. - FARBA ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE ODDYCHANIE ŚCIAN, NIEZATRZYMUJĄCA WILGOCI.

SUFITY - w kolorze „białym pełnym”.

ŚCIANY - w kolorze „białym pełnym” lub wybarwioną na pastelowe kolory

Farba olejna

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajność – 6–8 m2/dm3

- czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajność – 6–10 m2/dm3

Farby przeznaczone są do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni wewnętrznych, wykonanych z różnego typu podłoży. Farby te charakteryzują się dużą elastycznością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane są do stosowania w miejscach narażonych na dużą eksploatację – w korytarzach, szpitalach, czy szkołach.

3.      Konstrukcje dachową należy oczyścić z zanieczyszczeń i naleciałości następnie wszystkie elementy drewnianej więźby dachowej zaimpregnować środkiem chemicznym ogniotrwałym i grzybobójczym do odporności ogniowej R 30

Dyrektor SOSW w Rydzynie

/-/ Stefan Szmania