Załącznik nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ  OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Nr telefonu/faksu: |  |
| e-mail: |  |
| nr NIP: |  |
| nr REGON: |  |

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa ambulansu drogowego typu B dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ za wynagrodzenie:

cena netto ................................................zł

(słownie: ..................................................................................................................................)

podatek VAT...........%,………………………………………..zł

(słownie: ...................................................................................................................................)

cena brutto.........................…………..zł

(słownie: ...................................................................................................................................)

- Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

sami bez udziału podwykonawców */ z udziałem podwykonawców

……………………………………………………………………………………………

(opis części zamówienia powierzanej podwykonawcom)

* - niepotrzebne skreślić

5.   Zawarte  we  wzorze  umowy  warunki  zostały  przez  nas  zaakceptowane  i  zobowiązujemy  się                 w przypadku udzielenia nam zamówienia do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6.  Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od ……. do …….informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są (należy wymienić wszystkie dokumenty dołączone do oferty):

1) ...........................................................................

2 )...........................................................................

3 )...........................................................................

4 )...........................................................................

5 )…........................................................................

6 )…........................................................................

7)…........................................................................

8.   Ofertę niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

| (miejscowość, data) |  | (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczątka wykonawcy)

„ZESTAWIENIE WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH”

| Ambulans drogowy typu B |
| --- |
| Nazwa |  | Typ/Model |  |
| Producent/kraj |  | Rok prod. |  |
| Nosze główne |
| Nazwa |  | Typ/Model |  |
| Producent/kraj |  | Rok prod. |  |
| Transporter noszy głównych |
| Nazwa |  | Typ/Model |  |
| Producent/kraj |  | Rok prod. |  |
| A | B | C | D | E | F |
| Przedmiot zamówienia | Ilość | VAT % | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| Ambulans drogowy typu B z wyposażeniem | 1 kpl. |  |  |  |  |
| Nosze główne | 1 kpl. |  |  |  |  |
| Transporter noszy głównych | 1 kpl. |  |  |  |  |
| Wartość całkowita |  |  |

Ambulans winien spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr.32 poz.262 z 2003), ambulans i wyposażenie medyczne powinno spełniać wymagania określone dla typu „B” w normie PN EN 1789+A1:2011 i PN EN 1865,

wraz z dokumentami upoważniającymi Zamawiającego

do zarejestrowania pojazdu jako ambulans sanitarny, a także posiadać następujące wyposażenie i parametry:

| Lp. | PARAMETRY |  | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Ogólne |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2013r., rok zabudowy 2014r | TAK |  |
| 2 | Minimalny okres gwarancji: na pojazd bazowy min. 24 miesiące bez limitu kilometrów na lakier min. 36 miesięcy na perforację nadwozia min. 120 miesięcy na przedział medyczny min. 24 miesiące | TAK |  |
| 3 | Homologacja na pojazd skompletowany (bez załączników) załączyć. Nie dopuszcza się zabudowy przez firmę nie wpisaną w świadectwie homologacji | TAK |  |
| 4 | Stacja serwisowa (dla serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych) na terenie Leszna lub do 10 km od Leszna (podać adres) | TAK |  |
| 5 | Przeglądy nie częściej niż co 20000km; | TAK |  |
| 6 | Instrukcje obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (dostawa wraz z przedmiotem umowy) | TAK |  |
| B | NADWOZIE | TAK |  |
| 1 | Typu „furgon” z izolacją termiczną i akustyczną ścian, częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu; | TAK |  |
| 2 | przystosowany do przewozu min. 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach | TAK |  |
| 3 | wysokość przedziału medycznego min. 1,82 m; | TAK |  |
| 4 | długość przedziału medycznego min. 2,60 m; | TAK |  |
| 5 | szerokość przedziału medycznego min. 1,62 m; | TAK |  |
| 6 | szyby przedziału medycznego zmatowionego na 2/3 wysokości | TAK |  |
| 7 | drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki o min.180 stopni; | TAK |  |
| 8 | drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z przesuwną szybą | TAK |  |
| 9 | stopień tylny stanowiący zderzak tylny ochronny; | TAK |  |
| 10 | immobilizer | TAK |  |
| 11 | poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 12 | elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne | TAK |  |
| 13 | powłoka lakiernicza w kolorze białym | TAK |  |
| 14 | elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 15 | światła przeciwmgielne | TAK |  |
| 16 | fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach z podłokietnikiem | TAK |  |
| 17 | fabryczny zbiornik paliwa min. 80l pozwalający na duży zasięg ambulansu | TAK |  |
| C | SILNIK | TAK |  |
| 1 | z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany, posiadający układ wtrysku bezpośredniego paliwa | TAK |  |
| 2 | moc silnika min. 140 KM | TAK |  |
| 3 | moment obrotowy min. 280 Nm; | TAK |  |
| D | ZAWIESZENIE | TAK |  |
| 1 | zawieszenie ze stabilizatorem minimum osi przedniej, | TAK |  |
| 2 | gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni , stabilność i manewrowość w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego; | TAK |  |
| E | NAPĘD | TAK |  |
| 1 | Manualna skrzynia biegów 6 biegów w przód i bieg wsteczny | TAK |  |
| 2 | napęd na koła przednie | TAK |  |
| 3 | system stabilizacji toru jazdy typu ESP, | TAK |  |
| 4 | system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych typu ASR | TAK |  |
| F | UKŁAD HAMULCOWY | TAK |  |
| 1 | ze wspomaganiem; | TAK |  |
| 2 | hamulce tarczowe kół przedniej i tylnej osi | TAK |  |
| 3 | z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania; posiadający Układ wspomagania Nagłego Hamowania | TAK |  |
| G | UKŁAD KIEROWNICZY | TAK |  |
| 1 | ze wspomaganiem; | TAK |  |
| 2 | kolumna kierownicy ulegająca zniszczeniu w razie wypadku z regulacją głębokości | TAK |  |
| H | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | TAK |  |
| 1 | ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik z dodatkową nagrzewnicą w przedziale medycznym z możliwością ustawienia temperatury termostatem oraz zaworem odcinającym obieg cieczy | TAK |  |
| 2 | ogrzewanie postojowe - grzejnik elektryczny o mocy min 1800W zasilany z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem | TAK |  |
| 3 | dodatkowy niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem, ogrzanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem (podać markę i model urządzenia) | TAK |  |
| 4 | wentylacja nawiewno- wywiewna zapewniająca wymianę powietrza minimum 50 razy na godzinę(podać markę, model) | TAK |  |
| 5 | Klimatyzacja dwuparownikowa z niezależną regulacją temperatury i siły nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego | TAK |  |
| I | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TAK |  |
| 1 | alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o prądzie maksymalnym co najmniej 130A | TAK |  |
| 2 | dodatkowy akumulator min. 100A z automatyczną ładowarką akumulatorową wraz z separatorem obu akumulatorów , który uniemożliwia rozładowanie się akumulatora pojazdu bazowego; | TAK |  |
| 3 | instalacja elektryczna 230 V (min 2 gniazda) umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie; | TAK |  |
| 4 | układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym; | TAK |  |
| 5 | min 4 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych; | TAK |  |
| J | OZNAKOWANIE POJAZDU – ściśle wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne | TAK |  |
| 1 | zespolone urządzenie sygnalizacyjno – nagłaśniające - belka świetlna koloru niebieskiego, belka zamontowana w przedniej części pojazdu z możliwością nadania komunikatu głosem | TAK |  |
| 2 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne typu LED na wysokości pasa przedniego | TAK |  |
| 3 | lampa niebieska zamontowana w tylnej części dachu; | TAK |  |
| 4 | światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu; | TAK |  |
| 5 | Oznakowanie graficzne: - wzór graficzny systemu z tyłu, na dachu i po bokach o średnicy 50 cm, - nadruk lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu o wysokości znaków co najmniej 22cm - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „P63” w okręgu o średnicy 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm - trzy pasy odblaskowe wykonane z folii: typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej wokół dachu typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczonej bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit.a - nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu | TAK |  |
| K | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | TAK |  |
| 1 | światło rozproszone typu jarzeniowego umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego (min 4 punktów świetlnych) zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego; | TAK |  |
| 2 | min 1 halogenowy punkt świetlny nad noszami w suficie , umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta; | TAK |  |
| L | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY i JEGO WYPOSAŻENIE | TAK |  |
| 1 | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane okno – zgodnie z wymogami normy PN EN 1789, nad kabiną kierowcy zamykany obszerny schowek o wymiarach min. 700x300x500 mm. | TAK |  |
| 2 | Na ścianie działowej fotel umieszczony tyłem do kierunku jazdy wyposażony w biodrowy bezwładnościowy pas bezpieczeństwa i zagłówek (regulowany w płaszczyźnie pionowej), ze składanym do pionu siedziskiem, pokryty materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące (podać markę i model foteli i do oferty załączyć potwierdzenie wykonania badań wytrzymałościowych zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 na potwierdzenie oferowanych parametrów foteli) | TAK |  |
| 3 | jedno obrotowe miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 (podać markę , model, załączyć protokół z badań wytrzymałościowych). pokryty materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące | TAK |  |
| 4 | na ścianie bocznej podwieszany zestaw szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów zapewniający możliwość montażu butli tlenowej i innego sprzętu. Przy przegrodzie na ścianie lewej pod oknem szafka z blatem roboczym wyposażona w min. cztery szuflady zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem, w jednej z szuflad termobox do podgrzewania płynów infuzyjnych z możliwością regulacji temperatury | TAK |  |
| 5 | ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne i odporne na środki dezynfekujące; | TAK |  |
| 6 | podłoga: - warstwowa o powierzchni antypoślizgowej, łatwo zmywalnej i odpornej na środki dezynfekujące, połączonej szczelnie z zabudową ścian; - wzmocniona, umożliwiająca mocowanie noszy głównych | TAK |  |
| 7 | sufitowe uchwyty do pojemników z płynami infuzyjnymi (min 3 szt) | TAK |  |
| 8 | zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia; | TAK |  |
| 9 | centralna instalacja tlenowa z min 2 punktami poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, 2 szt. butli tlenowej 10l z reduktorem o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi; przepływomierz 0-15 l/min AGA | TAK |  |
| 10 | min. 1 punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych | TAK |  |
| 11 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  |
| 12 | miejsce na mocowanie krzesełka kardiologicznego , noszy podbierakowych oraz deski ortopedycznej | TAK |  |
| 13 | podstawa pod nosze ze schowkiem na deskę ortopedyczną | TAK |  |
| 14 | miejsce mocowania oraz montaż respiratora, defibrylatora i ssaka elektrycznego umożliwiające korzystanie z nich w czasie jazdy; respirator, defibrylator i ssak elektryczny do zamontowania przekaże WSZ w Lesznie Wykonawcy | TAK |  |
| 15 | szyna do mocowania sprzętu na ścianie bocznej typu „Modura” dł. min. 15 cm oraz uchwyty sufitowe dla personelu | TAK |  |
| 16 | Panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | TAK TAK |  |
| Ł | SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA | TAK |  |
| 1 | sygnał dźwiękowy modulowany z możliwością podawania komunikatów głosem | TAK |  |
| 2 | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej ( podać markę i model) | TAK |  |
| M | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA | TAK |  |
| 1 | kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego; wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu cyfrowo-analogowego; wmontowana dachowa antena radiotelefonu | TAK |  |
| N | WYPOSAŻENIE POJAZDU | TAK |  |
| 1 | urządzenie do wybijania szyb; | TAK |  |
| 2 | dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym; | TAK |  |
| 3 | kosz na śmieci; | TAK |  |
| 4 | nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa; | TAK |  |
| 5 | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych | TAK |  |
| 6 | Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego | TAK |  |
| O | NOSZE GŁÓWNE | TAK |  |
| 1 | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK |  |
| 2 | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji | TAK |  |
| 3 | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | TAK |  |
| 4 | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak | TAK |  |
| 5 | z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 75 stopni | TAK |  |
| 6 | wyposażone w system szelkowych pasów zabezpieczających o konstrukcji umożliwiającej regulację oparcia pod plecami bez konieczności regulacji długości pasów | TAK |  |
| 7 | wyposażone w min. dwa pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy, o regulowanej długości, | TAK |  |
| 8 | wysuwane teleskopowo uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. | TAK |  |
| 9 | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi | TAK |  |
| 10 | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych | TAK |  |
| 11 | 4 kółka jezdne o średnicy min. 10 cm | TAK |  |
| 12 | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą | TAK |  |
| 13 | składane poręcze boczne wzdłuż ramy noszy (nie na boki) | TAK |  |
| 14 | wyposażone w składany wieszak do kroplówki | TAK |  |
| 15 | wyposażone w podparcie nóg | TAK |  |
| 16 | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy | TAK |  |
| 17 | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 225 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) | TAK |  |
| 18 | waga oferowanych noszy max. 21 kg, jak najniższa zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); | TAK |  |
| P | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH | TAK |  |
| 1 | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK |  |
| 2 | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami | TAK |  |
| 3 | wyposażony w 4 kółka jezdne o średnicy min. 20 cm, w tym min.2 kółka tylne skrętne o 360 stopni | TAK |  |
| 4 | min. dwa kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 5 | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą | TAK |  |
| 6 | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
| 7 | obciążenie dopuszczalne powyżej 235 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) | TAK |  |
| 8 | waga transportera max. 28 kg, jak najniższa zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); | TAK |  |
| 9 | deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty | TAK |  |

*UWAGA:   brak potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę parametrów i warunków dla urządzenia wymaganych przez Zamawiającego będzie traktowane jako brak danego parametru i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dokumenty potwierdzające w/w parametry: oferta strona nr  ….-….

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w powyższym opisie, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.”

……….......…..……dnia……………                                                 ………...................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

# o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
złożone zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

| (miejscowość, data) |  | (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego               na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

| (miejscowość, data) |  | (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz dostaw

Ja/my, niżej podpisany/i

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Oświadczam/my, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaliśmy następujące dostawy główne:

| L.p. | Przedmiot dostawy | Odbiorca dostawy | Okres wykonywania dostawy (od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc-rok) | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwagi:

    - do wykazu należy załączyć dowody, że dostawy zostały wykonane należcie,

- w celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonawcy w wykazie dostaw głównych należy podać co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. co najmniej 1 szt. ambulansu typu B lub C o wartości min. 200 000,00 zł brutto

...................................., dnia ......................2014 r.

………………….………………..

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu drogowego typu B dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie,

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

            - składam/my listę podmiotów, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

| (miejscowość, data) |  | (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) |
| --- | --- | --- |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- informuję/emy, że nie należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawo zamówień publicznych.

| (miejscowość, data) |  | (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) |
| --- | --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

Należy wypełnić pkt. 1 lub pkt 2.